| Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) |
| --- | --- | --- |
| Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) |
| Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) | Клей (All purpose cement) Genova Инструкция по применению 1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 5. Удалите излишки клея куском ткани. Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. Хранить вне досягаемости от детей! Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical 7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) |